华东理工大学IPv6客户端安装使用说明

目录

一、安装前注意事项	1

二、安装说明	1

1．Windows 2000和Windows XP的安装	1

2．Windows 2003的安装	4

3．Windows Vista的安装	5

4．Windows 7/2008的安装	7

5．Linux的安装	9

三、使用须知	10

1．Windows环境下IPv6地址的查看	10

2．Linux环境下IPv6地址的查看	11

3．验证IPv6网络的连通性	11

4．访问IPv6的网站资源	12

## 一、安装前注意事项

1．除Windows 7/Vista/2008自带的防火墙外，其它防火墙皆有可能限制IPv6的使用，所以在安装使用前最好关闭防火墙的使用，或者查看相关手册看如何打开IPv6数据包的传输；

2．IPv6不能在未做作设定的路由器/防火墙/代理之后工作，请确保你的计算机是直接连接在校园网的端口之上。

## 二、安装说明

### 1．Windows 2000和Windows XP的安装

Windows 2000和Windows XP对IPv6的支持不是很好，需要手工做一定的操作完成IPv6的安装，安装方式可以选择命令行模式或图形界面。

- 命令行模式的安装

对Windows 2000和Windows XP，在命令行模式下键入下面的命令，即可快速完成IPv6的安装：

C:\ > ipv6 install

键入下面的命令，可以完成IPv6的卸载：

C:\ > ipv6 uninstall

- 图形界面的安装

打开“控制面板”的“网络连接”项，选择“本地连接”—“属性”，点击“安装”按钮，选择“协议”，添加“Microsoft TCP/IP 版本6”即可。安装步骤分别如图1~4所示。

注：本地连接的名称可以根据需要更改，也可以是无线连接，操作方式相同。

图1 Windows XP 控制面板

图2 Windows XP 网络连接

图3 Windows XP 网络连接的属性

图4 Windows XP 选择网络组件类型

成功安装IPv6协议后本地连接的属性如图5所示。

图5 成功安装IPv6后网络连接的属性

### 2．Windows 2003的安装

- 命令行模式的安装

对Windows 2003，在命令行模式下需使用netsh命令来完成IPv6的安装，具体安装命令如下：

C:\ > netsh

netsh> interface

netsh interface> ipv6 install

- 图形界面的安装

类似Windows XP，安装步骤同上。

### 3．Windows Vista的安装

Windows Vista自身附带安装IPv6的支持，一般只需要确认IPv6已经启用即可。具体方法为：打开“控制面板”中的“网络与共享中心”中的“网络连接”，在属性中查看TCP/IPv6选项是否开启，步骤如图6~8所示，图8中显示IPv6并未启用，可以选择之并按确定即可启用IPv6。

图6 Windows Vista 的控制面板

图7 Windows Vista 的网络和Internet

图8 Windows Vista 无线网络连接的属性

### 4．Windows 7/2008的安装

Windows 7和Windows 2008下，IPv6都是预安装的，同样只需要检查一下网络连接的属性即可，步骤如图9~13所示。

图9 Windows 7 网络和共享中心

图10 Windows 7 网络连接的属性

图11 Windows 2008 网络和共享中心

图12 Windows 2008 网络连接

图13 Windows 2008 网络连接属性

### 5．Linux的安装

Linux的内核版本需要在2.2.0以上，以RedLinux9 0系统为例，可以使用下面的命令来加载ipv6模块：

[root@localhost net]# modprobe ipv6

如果已经成功安装了IPv6模块，可以通过检查一下/proc/net/if_inet6文件是否存在即可，例如：

[root@localhost net]# more if_inet6

00000000000000000000000000000001 01 80 10 80       lo

20010da88007000102e081fffeb12b1e 02 40 00 00     eth0

fe8000000000000002e081fffeb12b1e 02 40 20 80     eth0

## 三、使用须知

### 1．Windows环境下IPv6地址的查看

- ipconfig命令

对于Windows环境，可以在命令行模式下，使用ipconfig命令来查看IPv6的地址和工作情况，华东理工大学的用户获取的IPv6地址前缀统一为：2001:da8:8007。具体命令为：

C:\> ipconfig /all

该命令输出结果举例如下：

……

以太网适配器 本地连接:

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

描述. . . . . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100 PCI TX NIC (3C905B-X)

物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-50-DA-8F-56-62

DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是

自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2001:da8:8007:1330:2539:7a6a:cf99:5829(首选)

临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 2001:da8:8007:1330:8c2a:cb2a:54dc:5ba1(首选)

本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::2539:7a6a:cf99:5829%11(首选)

IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 172.18.30.19(首选)

子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2009年12月9日 7:47:22

租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2009年12月16日 7:47:22

默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::5:73ff:fea0:14a%11

172.18.30.1

DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 172.18.10.240

DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 202.120.111.3

202.96.209.5

TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用

……

- netsh命令

对于Windows 2003及以后版本而言，如果IPv6工作不正常，可以考虑使用netsh命令来帮助用户解决关于IPv6的问题（见前面的Windows 2003的netsh命令），有兴趣的用户可以网上查阅有关该命令的具体使用方法。

常见的netsh命令列举如下：

netsh interface ipv6 show interface

– 命令说明：显示IPv6的接口列表

netsh interface ipv6 show address

– 命令说明：显示每个接口的IPv6地址列表，配置服务，IPv4地址

netsh interface ipv6 show routes

– 命令说明：显示IPv6路由表中的IPv6路由

netsh interface ipv6 show neighbors

– 命令说明：显示邻节点高速缓存中的内容，并将内容按接口排序

netsh interface ipv6 show destinationcache

– 命令说明：显示目标缓存的内容，并将内容按接口排序

### 2．Linux环境下IPv6地址的查看

对于Linux环境，可以使用ifconfig命令来查看IPv6的地址和工作情况，具体命令为：

[root@localhost net]# ifconfig –a

该命令输出结果举例如下：

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:81:B1:2B:1E

inet addr:X.X.X.X  Bcast:X.X.X.X  Mask:255.255.255.128

inet6 addr: 2001:da8:8007:1:2e0:81ff:feb1:2b1e/64 Scope:Global

inet6 addr: fe80::2e0:81ff:feb1:2b1e/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:254532256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:244110437 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3737272748 (3.4 GiB)  TX bytes:2766824028 (2.5 GiB)

Interrupt:233

### 3．验证IPv6网络的连通性

- Windows环境下ping命令验证

在命令行模式下，键入下面的命令：

C:\> ping 2001:da8:8007:1::3

网络正常连通的情况下，输出结果应该为：

正在 Ping 2001:da8:8007:1::3 具有 32 字节的数据:

来自 2001:da8:8007:1::3 的回复: 时间=9ms

来自 2001:da8:8007:1::3 的回复: 时间=1ms

来自 2001:da8:8007:1::3 的回复: 时间=1ms

来自 2001:da8:8007:1::3 的回复: 时间=1ms

2001:da8:8007:1::3 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 1ms，最长 = 9ms，平均 = 3ms

- Linux环境下ping6命令验证

键入下面的命令：

[root@localhost net]# ping6 2001:da8:8007:1::3

网络正常连通的情况下，输出结果应该为：

PING 2001:da8:8007:1::3(2001:da8:8007:1::3) 56 data bytes

64 bytes from 2001:da8:8007:1::3: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.36 ms

64 bytes from 2001:da8:8007:1::3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.314 ms

64 bytes from 2001:da8:8007:1::3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.303 ms

64 bytes from 2001:da8:8007:1::3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.330 ms

64 bytes from 2001:da8:8007:1::3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.328 ms

64 bytes from 2001:da8:8007:1::3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.231 ms

64 bytes from 2001:da8:8007:1::3: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.344 ms

--- 2001:da8:8007:1::3 ping statistics ---

7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 5999ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.231/0.459/1.369/0.373 ms, pipe 2

### 4．访问IPv6的网站资源

例如：

www.ecust6.edu.cn			(华东理工大学IPv6网站)

video6.sjtu.edu.cn				(上海交通大学IPv6试验网站)

华东理工大学信息化办公室

2009-12-22